# Алмазная отрезная

# машина

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

##### Модель	4105КВ

Диаметр диска 125мм

##### Максимальная глубина распила	40 мм

##### Частота холостого хода (об/мин)	7500

##### Общая длина	230 мм

Масса	3.2 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Защитный кожух. | 7. Ослабить. | 13. Выключатель пуска. |
| --- | --- | --- |
| 2. Ключ. | 8. Внутренний фланец | 14. Кнопка рестарта. |
| 3. Алмазный круг. | 9. Болт с шестигранной головкой. | 15. Ограничительная метка. |
| 4. Внешний фланец. | 10. Гайка-«барашек». | 16. Крышка щеткодержателя. |
| 5. Торцевой ключ. | 11. Основание. | 17. Отвертка. |
| 6. Затянуть. | 12. Штуцер пылесборника. |  |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной таблице. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА С ПОНИЖЕННЫМ СЕТЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРУЗУ УСТРОЙСТВА. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, повреждений или деформаций. Немедленно замените треснутый, поврежденный или деформированный круг.

2. Используйте фланцы, предназначенные для данной машины.

3. Оберегайте шпиндель, фланцы (в особенности установочные поверхности) и болт от повреждений. Их повреждение может привести к выходу из строя круга.

4. Крепко держите устройство.

5. Оберегайтесь прикосновения к вращающимся частям устройства.

6. Перед тем как включить устройство, убедитесь в том, что алмазный круг не касается поверхности образца.

7. Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на холостых оборотах.

8. Немедленно прекратите работу устройством, если Вы заметили какие-либо ненормальные изменения в его работе.

9. Не пытайтесь заблокировать выключатель пуска во включенном состоянии.

10. Никогда не пытайтесь резать устройством, закрепленным в перевернутом состоянии в тисках. Это может привести к серьезным травмам оператора. (Рис. 1)

11. После окончания работы дождитесь полной остановки мотора перед тем, как положить устройство.

###### СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

###### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и снятие алмазного диска (Рис. 2, 3 и  4)

Важно:

Перед установкой и снятием алмазного диска, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Снимите защитный кожух.

Удерживая ключом внешний фланец, торцевым ключом ослабьте болт с шестигранной головкой. Затем отсоедините болт, внешний фланец и алмазный диск.

Для установки круга повторите описанную выше процедуру в обратном порядке.

ПРОВЕРЬТЕ ТЩАТЕЛЬНО ЗАТЯЖКУ БОЛТА.

ВНИМАНИЕ:

Используйте оригинальные ключи для установки и снятия алмазного диска.

Регулировка глубины распила (Рис. 5)

Ослабьте гайку-«барашек» на направляющей глубины распила и переместите основание вверх или вниз. При достижении заданной глубины закрепите основание, затянув гайку-«барашек».

ВНИМАНИЕ:

После установки глубины распила проверьте тщательность затяжки гайки-«барашка».

Мешок пылесборника (Рис. 6)

Использование мешка пылесборника делает работу более чистой, а процесс уборки более легким. Для прикрепления мешка наденьте его на штуцер пылесборника. При наполнении его на треть, отсоедините мешок от машины и отсоедините зажим от  мешка. Встряхнув мешок, освободите его от пыли.

Наблюдение за распилом (Рис. 7)

Разместите отлив на передней части основания на линии распила и перемещайте устройство вдоль линии.

Включение (Рис. 8)

ВНИМАНИЕ:

Перед подключением машины, всегда проверяйте, что выключатель пуска правильно действует и возвращается в положение «ВЫКЛ» после отпускания.

Для того чтобы включить инструмент, нажмите на выключатель пуска. Для выключения машины отпустите выключатель пуска.

Защита от перегруза (Рис. 10)

При продолжительной тяжелой работе срабатывает защита от перегруза, размыкая электрическую цепь, и выталкивая наружу кнопку рестарта. Подождите 20-30 секунд перед повторным нажатием на выключатель пуска. Уберите палец с выключателя пуска в момент нажатия на кнопку рестарта.

Эксплуатация машины (Рис. 11)

Крепко держите машину руками. Включите машину, дождитесь пока она разовьет полную скорость, и затем введите диск в контакт с поверхностью образца. Затем просто перемещайте устройство по поверхности образца до окончания распила. Держите линию распила прямой, а скорость перемещения постоянной.

ВНИМАНИЕ:

Перемещайте машину строго по прямой линии, не прилагая большого усилия. В противном случае диск может гнуться, проскальзывать, перегреваться, а это приведет к перегреву и выходу из строя машины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина отключена и выключена из розетки.

Замена угольных щеток (Рис. 11 и 12)

При изнашивании угольных щеток до ограничительных меток замените их новыми. Щетки необходимо менять парами.

После работы

По окончании работы очистите машину от пыли, дав ей поработать некоторое время на холостом ходу. Не выполнение этого условия может привести к выходу машины из строя.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Макита» в соответствии с законом страны поставки Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем свидетельствует одновременный выход из строя якоря и статора двигателя, или неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.